Вводная часть

Настоящие технические условия распространяются на светильники уличные светодиодные серии ТЕС, именуемые в дальнейшем «светильники», применяемые для освещения улиц, дорог и других территорий в условиях теплого и умеренно холодного климата (УХЛ согласно ГОСТ 15150).

Светильники рассчитаны на стационарную установку, способами согласно ГОСТ Р. МЭК 60598-2-3-99.

Светильники подключаются к сети переменного тока, номинальным напряжением 220В, частоты 50 Гц.

Тип свечения – постоянный.

Режим работы – прерывисто-продолжительный.

Спектр излучения - солнечно белый (01), белый холодный (02).

Пример записи обозначения светильников при их заказе или в документации другого изделия:

Светильник «ТЭС 080 01 1»  или

Светильник «ТЭС 080 01 1, ТУ3461-001-85920498-2008»

Расшифровка условного обозначения светильников:

- ТЕС – краткое наименование производителя;

- 080 – потребляемая мощность;

- 01 – спектр излучения;

- 1 – способ крепления:

  - – на трубу (консоль) или аналогичный способ;

  - – на кронштейн мачты (опоры);

  - – на венец столба;

  - – на несущий трос или трос подвески;

  - – на стену.

Технические требования.

Основные параметры и характеристики (свойства).

Светильники серии ТЭС 80, ТЭС 160 соответствуют  требованиям технических условий ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-3 (в части требований, применимых к конструкции светильников).

Рис 1. Вид базового светильника			Рис 2. Вид светильника ТЭС 160 ХХ  1

Требования назначения:

Габаритные размеры базового светильника, мм           360 * 180 * 90;

Масса, не более, кг                                                                    5,0;

|  |  | ТЭС 080 ХХ Х | ТЭС 160 ХХ Х |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность, не более | Вт | 80 | 160 |
| Световой поток, не менее | Лм | 5280 | 10560 |

Требования надёжности:

Ресурс светильника, не менее – 15 лет* **;

*   - при работе 10 часов в сутки;

**  - окончание срока ресурса считается уменьшение светового потока  до 50%.

Требования стойкости к внешним воздействиям:

Температура окружающей среды – от -30°С до +40°С; *

Степень защиты от пыли и влаги – IP 65 (ГОСТ Р МЭК 60598-1);

Интенсивность дождя – 3 мм/мин, (согласно ГОСТ 15150);

Относительная влажность воздуха, при Т 25°С – 100%;

Стойкость к коррозии, обеспечена в течение всего срока службы светильника, металлические детали светильника защищены от коррозии коррозиестойкой порошковой эмалью.

*   - кратковременно -40°С до 50°С.

Требования экономного использования:

КПД светильника, не менее – 89%;

Трудовые ресурсы обслуживания светильников – не обслуживается.

Конструктивные требования

Проектная позиция, нормальное рабочее положение указанно на рисунке 1.

Запрещена эксплуатация светильника в перевернутом положении, рисунок 2.

Изготовитель вправе  изменять конструкцию светильников, направляя свои усилия на увеличение потребительской эффективности и надёжности светильника.

Требования к сырью, материалам, покупным изделиям:

Сечение проводов подключения к питающей сети, не менее – 0,5 мм².

Комплект поставки:

- Корпус (базовый светильник - корпус, блок питания, светодиодный модуль) – 1 шт;

- Крепёжный узел (в зависимости со способом крепления) – 1шт;

- Комплект крепёжной фурнитуры (метизов), упаковка -  1 шт;

- Упаковка – 1 шт;

- Паспорт - 1шт, на каждые 30 светильников, но не менее 1шт. на заказ.

Маркировка:

Маркировка светильников выполнена по ГОСТ Р МЭК 60598-2-3 и содержит:

- наименование предприятия изготовителя;

- серию и тип светильника;

- номинальное напряжение, В;

- потребляемую мощность, Вт;

- степень защиты, IP;

- обозначение технических условий;

Маркировка потребительской упаковки по ГОСТ 14192:

Упаковка.

Потребительская упаковка.

Светильник упаковывается в коробку в количестве 1шт., изготовленную из картона по ГОСТ 7933 или ГОСТ 7376. Габариты упаковочной коробки должны ограничивать перемещения светильника внутри упаковки.

Транспортная упаковка.

В качестве транспортной тары используются паллеты 1200*800мм.

Способ укладки потребительских упаковок на паллеты, указан на потребительской упаковке.

Исключается перевозка и хранение светильников в горизонтальном положении, если количество рядов укладки более одного.

Требования безопасности.

Требования безопасности светильников по ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ Р МЭК 60598-2-3, в части требований безопасности применимых к конструкции светильников уличных.

Требования охраны окружающей среды.

Утилизация - по требованиям к утилизации радиоэлектронного оборудования.

Правила приёмки.

Каждый светильник проходит проверку  работоспособности органом технического контроля предприятия изготовителя, о чём в паспорте светильника делается соответствующая запись.

Транспортировка и хранение.

Хранить в помещении при температуре  от - 30°С  до + 40°С, влажности до 98%.

Указания по эксплуатации.

Снять крышку 4 (рисунок А).

Установить светильник на несущей консоли или опоре и затянуть крепёжные винты 1 (рисунок А).

Подключить кабель питания (рисунок В), согласно маркировки указанной на клемной колодке (рисунок С).

Нанести силиконовый герметик на посадочную поверхность крышки 4 и установить её на место.

Гарантии изготовителя.

Предприятие изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник вышедший из строя не по вине потребителя, в случаях соблюдения условий хранения , транспортировки и эксплуатации, в течении всего гарантийного срока.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.

Срок начала эксплуатации начинается с даты продажи потребителю, а в отсутствии указанной даты, с даты на штампе ОТК производителя.